| Uû ban nh©n d©n | céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam |
| --- | --- |
| tØnh Qu¶ng b×nh | §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| Sè: 778/Q§-UBND | Qu¶ng B×nh, ngµy 13 th¸ng 3 n¨m 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực dọc theo tuyến đường Quốc lộ 12A đoạn từ Km139+150 đến Km140+200, tỷ lệ 1/500.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực dọc theo tuyến đường Quốc lộ 12A đoạn từ Km139+150 đến Km140+200, tỷ lệ 1/500;

Xét Tờ trình số 181/TTr-KKT ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực dọc theo tuyến đường Quốc lộ 12A đoạn từ Km139+150 đến Km140+200, tỷ lệ 1/500;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 361/BC-SXD ngày 28 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực dọc theo tuyến đường Quốc lộ 12A đoạn từ Km139+150 đến Km140+200, tỷ lệ 1/500, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch

Khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp đất rừng tự nhiên;

- Phía Nam giáp đất dự phòng xây dựng khu xử lý nước thải;

- Phía Đông giáp tuyến đường Quốc lộ 12A;

- Phía Tây giáp khe Cha Lo.

2. Quy mô đất đai: Khu vực lập quy hoạch chi tiết có diện tích 54.025m2.

3. Tính chất của khu vực lập quy hoạch.

Hiện trạng khu vực này là đất rừng tự nhiên, rừng nghèo. Nay lập quy hoạch chi tiết để mở rộng quỹ đất, xây dựng một khu chức năng phục vụ cho việc phát triển của Khu Trung tâm cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

4. Quy hoạch sử dụng đất.

Khu vực lập quy hoạch bố trí các khu chức năng gồm: Đất thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe, đất giao thông và đất hạ tầng kỹ thuật khác.

Bảng tổng hợp sử dụng đất

| TT | Ký hiệu | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng (%) | Tầng cao (tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TM | Đất thương mại dịch vụ | 13.971 | 40-60 | ≤5 |
| 1.1 | TM1 |  | 2.548 | 40-60 | ≤5 |
| 1.2 | TM2 |  | 2.311 | 40-60 | ≤5 |
| 1.3 | TM3 |  | 5.042 | 40-60 | ≤5 |
| 1.4 | TM4 |  | 2.431 | 40-60 | ≤5 |
| 1.5 | TM5 |  | 1.639 | 40-60 | ≤5 |
| 2 | BX | Đất bãi đỗ xe | 4.295 |  |  |
| 2.1 | BX1 |  | 2.863 | 0 | 0 |
| 2.2 | BX2 |  | 1.432 | 0 | 0 |
| 3 | HT | Đất hạ tầng kỹ thuật | 1.232 |  |  |
| 3.1 | HT1 |  | 1.050 | ≤30 | 1 |
| 3.1 | HT2 |  | 182 | 0 | 0 |
| 4 | HGT | Hành lang an toàn đường bộ | 10.401 | 0 | 0 |
| 5 |  | Mái taluy, đất kè | 19.986 | 0 | 0 |
| 6 |  | Đất giao thông | 4.140 | 0 | 0 |
|  | Tổng cộng | 54.025 |  |  |

5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Tại các khu đất Dịch vụ thương mại tổ chức các công trình có hình thức kiến trúc đẹp, hiện đại, có mặt chính hướng ra Quốc lộ 12A, tầng cao ≤ 5 tầng, mật độ xây dựng từ 40÷60%.

- Các bãi đỗ xe tổ chức lối ra vào hợp lý, thuận tiện, trồng nhiều cây bóng mát, thảm cỏ để tạo cảnh quan cho khu vực.

- Tại khu đất hạ tầng kỹ thuật ký hiệu HT1 được phép xây dựng công trình phục vụ hạ tầng kỹ thuật, mật độ xây dựng tối đa 30%.

- Tổ chức trồng nhiều cây xanh trong các khu chức năng, cây xanh trên vỉa hè để tạo cảnh quan đồng thời để cải thiện điều kiện khí hậu.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

# 6.1. Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

a. San nền: Khu vực quy hoạch được san đắp trên toàn bộ khu vực. Cao độ san nền tương đương với cao độ của tuyến đường Quốc lộ 12A. Độ dốc san nền tối thiểu là 0,4%.

b. Thoát nước mưa: Toàn bộ nước mưa của khu vực thu gom vào các tuyến mương xây dựng dọc theo hành lang kỹ thuật và hành lang an toàn đường bộ của tuyến đường Quốc lộ 12A và theo các cống thoát nước đổ ra khe Cha Lo.

# 6.2. Quy hoạch giao thông:

Tuyến đường Quốc lộ 12A đoạn qua khu vực lập quy hoạch mở rộng về phía Tây thành đường rộng 12m, hành lang an toàn đường bộ rộng 13m.

# 6.3. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện cung cấp cho khu quy hoạch lấy từ đường dây trung thế 22kV hiện có ở phía Tây tuyến đường Quốc Lộ 12A để cấp cho khu vực quy hoạch.

# - Xây dựng trạm trạm biến áp có công suất 350KVA - 22/0,4KV tại khu đất hạ tầng kỹ thuật (có ký hiệu HT1) để cấp điện cho toàn bộ khu vực quy hoạch.

# - Từ các trạm biến áp, bố trí các tuyến cáp ngầm hạ thế 0,4KV đi dọc theo hành lang an toàn đường bộ để cấp điện sinh hoạt và cấp điện chiếu sáng đến các khu chức năng.

# 6.4. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước sinh hoạt cấp cho khu vực quy hoạch được lấy từ hệ thống cấp nước hiện có tại Khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Xây dựng tuyến ống chính D100 đi dọc theo ranh giới phía Tây của hành lang an toàn đường bộ để cấp nước cho toàn khu vực quy hoạch và cấp nước cứu hỏa.

- Các họng cứu hỏa bố trí trên đường ống cấp nước chính. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa trên mạng lưới ≤ 300m.

# 6.5. Quy hoạch thông tin liên lạc:

Hệ thống cáp thông tin cấp cho khu vực quy hoạch đấu nối từ hệ thống cáp thông tin hiện có tại Khu trung tâm cửa khẩu Quốc tế Cha Lo để cấp cho các công trình trong khu vực quy hoạch.

# 6.6. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải sinh hoạt từ các công trình phải xử lý qua hệ thống bể tự hoại đạt yêu cầu về phát thải theo quy định trước khi thoát vào hệ thống thoát nước mưa.

- Chất thải rắn, rác thải sinh hoạt được phân loại, thu gom vào các thùng rác bố trí cho từng khu chức năng và được đưa ra điểm tập kết rác thải bên ngoài khu vực quy hoạch theo quy định.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVXDCB.

# Text boxes

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Hữu Hoài