| Uû ban nh©n d©n | céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam |
| --- | --- |
| tØnh Qu¶ng b×nh | §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| Sè: 1119/Q§-UBND | Qu¶ng B×nh, ngµy 03 th¸ng 4 n¨m 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu nhà ở thương mại

tại phường Quảng Phong, giáp mương tưới Tiên Lang, tỷ lệ 1/2000.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông báo số 399/TB-TU ngày 16/12/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương kêu gọi đầu tư các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh, trong đó có Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, giáp mương tưới Tiên Lang;

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ba Đồn mở rộng và vùng phụ cận đến năm 2030, huyện Quảng Trạch;

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, giáp mương tưới Tiên Lang, tỷ lệ 1/2000;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình 791TTr-SXD ngày 30/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, giáp mương tưới Tiên Lang, tỷ lệ 1/2000, với những nội dung chính như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch phân khu Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, giáp mương tưới Tiên Lang, tỷ lệ 1/2000.

2. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch. Khu vực lập quy hoạch thuộc phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp Quốc lộ 12A;

- Phía Nam giáp mương tưới Tiên Lang;

- Phía Đông giáp đường vào Trụ sở UBND phường Quảng Phong;

- Phía Tây giáp đường đi cầu Quảng Hải 2.

3. Quy mô đất đai: Diện tích khu vực lập quy hoạch: 13.6ha.

4. Tính chất của quy hoạch. Quy hoạch phân khu xây dựng khu nhà ở thương mại đảm bảo về kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

5. Quy hoạch sử dụng đất. Khu vực lập quy hoạch bố trí các khu chức năng gồm: Đất ở mới dạng chia lô nhà liên kế; đất công trình công cộng; đất cây xanh; đất giao thông; đất hạ tầng kỹ thuật khác.

Bảng tổng hợp sử dụng đất

| TT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Chiều cao xây dựng tối đa (tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đất lập quy hoạch khu nhà ở thương mại phường Quảng Phong | 97.000 |  |  |
| 1 | Đất ở mới | 47.723 | 85 | 7 |
| 2 | Đất công cộng, dịch vụ thương mại: | 21.813 |  |  |
|  | - Đất thương mại | 15.630 | 40 | 10 |
|  | - Đất nhà văn hóa | 2.723 | 40 | 2 |
|  | - Đất trường mầm non | 3.460 | 40 | 3 |
| 3 | Đất nghĩa trang | 2.337 |  |  |
| 4 | Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật | 25.127 |  |  |
| II | Đất giao thông đối ngoại | 39.000 |  |  |
|  | Tổng cộng | 136.000 |  |  |

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Khu ở mới định hướng kiểu nhà biệt thự và nhà ở liên kế, có chiều cao xây dựng tối đa 7 tầng, mật độ xây dựng tối đa 85%.

- Đất Thương mại dịch vụ chiều cao tối đa 10 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%. Đất Nhà văn hóa nằm bên cạnh đất Nghĩa trang hiện có quay mặt về lô đất bố trí đất ở biệt thự.

- Đất trường mầm non, nhà trẻ nằm giáp ranh đất mương nước, công trình xây dựng có chiều cao tối đa 03 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Tổ chức trồng nhiều cây xanh trong khu đất cây xanh, bãi đỗ xe, trên vỉa hè các tuyến đường kết hợp cây xanh trong các khu công cộng để tạo cảnh quan đồng thời để cải thiện điều kiện khí hậu.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

# 7.1. Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

a. San nền: Căn cứ cao độ tuyến đường Quốc lộ 12 A hiện trạng và cao độ khống chế các tuyến đường trong khu vực theo Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ba Đồn mở rộng và vùng phụ cận đến năm 2030, huyện Quảng Trạch đã duyệt, cao độ san nền từ 2,75 đến 3,15m.

b. Thoát nước mưa: Nước mưa dọc theo các tuyến đường thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga đặt trên bó vỉa rồi chảy theo các tuyến cống hộp BTCT 400x600 – 800x1000. Tại vị trí giao nhau, thay đổi tiết diện, vị trí đổi hướng, ở khoảng cách theo quy định, bố trí hố ga có kích thước 800x800, 1000x1000, 1200x1200, khoảng cách giữa các hố ga từ 35-50m. Cống bê tông sử dụng loại 2 lớp thép khi đi qua đường.

# 7.2. Quy hoạch giao thông:

- Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Quốc Lộ 12A, quy mô mặt cắt dự kiến 34,0m, mặt đường rộng 9,5x2m, dải phân cách rộng 2,0m, vỉa hè rộng 6,5x2m.

- Các tuyến đường bao mang tính đối ngoại (đấu nối Quốc lộ 12A) quy hoạch rộng 23,5m, các tuyến nội bộ khu nhà ở quy hoạch rộng 15m, theo hình thức ô bàn cờ.

## 7.3. Quy hoạch cấp điện: Để cấp điện cho khu vực lập quy hoạch. Lấy nguồn từ lưới điện 22KV dọc theo tuyến đường Quốc lộ 12A.

# 7.4. Quy hoạch cấp nước:

- Thiết kế các tuyến ống D100 thành mạng vòng và tuyến ống D63 đi vào trung tâm khu dân cư, cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt và cứu hỏa.

- Ống cấp nước đặt trên vỉa hè theo chỉ giới xác định trên mặt cắt đường giao thông và độ sâu chôn ống từ  0.5 ( 1.0(m).

- Trên mạng lưới cấp nước bố trí các van chặn, van xả cặn, van xả khí, các gối đỡ tại các van , tê, cút. Từng lô đất bố trí các họng chờ để cấp nước cho các lô đất ở.

- Bố trí các họng cứu hỏa tiếp nước cho xe chữa cháy trong trường hợp có hỏa hoạn. Khoảng cách các họng cứu hỏa từ 120 -150m, họng cứu hỏa đặt tại các nút giao thông, trung tâm của khu dân cư.

7.5. Quy hoạch thông tin liên lạc: Hệ thống cáp thông tin cấp cho khu vực quy hoạch đấu nối từ trung tâm Ba Đồn, tuyến cáp thông tin dọc theo đường Quốc lộ 12A bố trí hệ thống cống bể đi ngầm dọc theo tuyến đường quy hoạch, phân phối cho các khu chức năng. Để thuận tiện cho việc phát triển hệ thống thông tin liên lạc trên tất cả các tuyến đường bố trí chỉ giới xây dựng các tuyến cáp ngầm và lắp đặt các điểm đấu nối.

# 7.6. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Thiết kế mạng lưới thoát nước thải khu vực trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng đã phê duyệt. Nước thải thu gom về trạm bơm nâng cốt công suất 1.100m3/ng.đêm theo quy hoạch chung.

- Nước thải của khu vực lập quy hoạch định hướng dẫn vào các tuyến cống R3-D250 và tuyến cống thoát nước thải D300 dọc trên vỉa hè của các tuyến đường, đấu nối với tuyến cống thoát nước chính D300, định hướng dọc theo trục đường Quốc lộ 12A .

- Thiết kế mạng lưới đường ống thoát nước thải trong khu vực theo nguyên tắc tự chảy. Bố trí các hố ga, khoảng cách giữa các hố ga từ 30-45m. Tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt đạt 80% tiêu chuẩn cấp nước đô thị.

- Chất thải rắn, rác thải sinh hoạt phân loại, thu gom vào các thùng rác bố trí cho từng khu chức năng và đưa ra điểm tập kết rác thải bên ngoài khu vực quy hoạch theo quy định, từ đó xe cơ giới thu gom, vận chuyển về khu xử lý rác chung của thị xã Ba Đồn.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Quảng Phong, tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, Chủ tịch UBND phường Quảng Phong và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVXDCB.

# Text boxes

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Hữu Hoài