| Uû ban nh©n d©n | céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam |
| --- | --- |
| tØnh Qu¶ng b×nh | §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| Sè: 1260/Q§-UBND | Qu¶ng B×nh, ngµy 17 th¸ng 4 n¨m 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu nhà ở thương mại                                      xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/2000.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông báo số 399/TB-TU ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương kêu gọi đầu tư các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu Khu nhà ở thương mại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/2000;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 816/TTr-SXD ngày 10 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu nhà ở thương mại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỷ lệ 1/2000, với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch.

Khu vực lập quy hoạch thuộc xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp đường Lê Duẫn, khu dân cư hiện trạng;

- Phía Nam giáp đất lúa;

- Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng;

- Phía Tây giáp đất lúa.

2. Quy mô đất đai: Khu vực lập quy hoạch có diện tích 86.274m2.

3. Tính chất của quy hoạch: Quy hoạch phân khu xây dựng khu nhà ở thương mại đẹp về kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

4. Quy hoạch sử dụng đất: Khu vực lập quy hoạch bố trí các khu chức năng gồm: Đất ở mới dạng chia lô nhà liên kế, biệt thự; đất công trình công cộng; đất cây xanh; đất giao thông; đất hạ tầng kỹ thuật khác.

Bảng tổng hợp sử dụng đất

| TT | Ký hiệu | chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Tầng cao tối đa (tầng) | Mật độ XD tối đa (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OM | Đất ở mới | 44.456,7 | 7 | 85 |
| 2 | NVH | Đất nhà văn hóa | 1.719,5 | 3 | 40 |
| 3 | CC | Đất công cộng | 5.452,3 | 3 | 40 |
| 4 | CVCX | Đất công viên cây xanh, thể dục thể thao | 4.177,9 |  |  |
| 5 |  | Đất giao thông, hạ tầng | 30.467,6 |  |  |
|  |  | Tổng cộng | 86.274,0 |  |  |

5. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Các khu đất ở mới xây dựng nhà ở cao tối đa 7 tầng, mật độ xây dựng tối đa 85%.

- Tại khu đất công cộng xây dựng công trình ≤ 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Tại khu đất nhà văn hóa xây dựng công trình ≤ 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Tổ chức trồng nhiều cây xanh trong khu đất công viên cây xanh – thể dục thể thao, trên vỉa hè các tuyến đường kết hợp cây xanh trong các khu chức năng khác để tạo cảnh quan đồng thời để cải thiện điều kiện khí hậu.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

# 6.1. Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

a. San nền: Khu vực quy hoạch có địa hình thấp trũng nên san đắp trên toàn bộ khu vực. Cao độ đắp nền của các khu chức năng bám theo cao độ của các tuyến đường liền kề. Cao độ nền san đắp tối thiếu là +4.5m, tối đa là +5.0m. Độ dốc san nền tối thiểu là 0,4%.

b. Thoát nước mưa:

Toàn bộ nước mưa của khu vực được thu gom vào các hố ga, theo các tuyến cống xây dựng dọc vĩa hè các tuyến đường giao thông đổ vào tuyến cống chính D1000 đi dọc vĩa hè đường quy hoạch rộng 22,5m.

# 6.2. Quy hoạch giao thông:

- Quy hoạch kéo dài tuyến đường 22,5m hiện có (mặt đường rộng 10,5m, vỉa hè 2x6m) ở trung tâm khu vực quy hoạch kết nối với đường Lê Duẩn.

- Quy hoạch tuyến đường rộng 15m ở ranh giới phía Đông khu vực quy hoạch (mặt đường rộng 7m, vỉa hè 2x4m) kết nối với tuyến đường Lê Duẩn và tuyến đường hiện trạng ở góc Đông Nam khu vực quy hoạch.

- Quy hoạch tuyến đường rộng 13m ở ranh giới phía Tây khu vực quy hoạch (mặt đường rộng 7m, vĩa hè 2x3m) kết nối với tuyến đường Lê Duẩn.

- Quy hoạch tuyến đường rộng 13m ở ranh giới phía Nam khu vực quy hoạch (mặt đường rộng 7m, vĩa hè 2x3m) kết nối 03 tuyến đường nói trên.

- Quy hoạch mạng lưới các tuyến đường nội bộ có chiều rộng 13m (mặt ®­êng réng 7m, vÜa hÌ 2x3m), 12m (mặt ®­êng réng 6m, vÜa hÌ 2x3m) và 10,5m (mặt ®­êng réng 5,5m, vÜa hÌ 2x2,5m) theo dạng ô bàn cờ để kết nối các khu chức năng trong khu vực quy hoạch.

# 6.3. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện cung cấp cho khu quy hoạch lấy từ đường dây trung thế 22kV trên tuyến đường Lê Duẩn.

# - Xây dựng tuyến cáp ngầm 22kV dọc theo tuyến đường quy hoạch ở ranh giới phía Tây cấp đến trạm trạm biến áp có công suất 560KVA - 22/0,4KV đặt tại khu cây xanh để cấp điện cho các khu chức năng.

# - Từ trạm biến áp, bố trí các tuyến cáp ngầm hạ thế 0,4KV đi dọc theo vĩa hè các tuyến đường để cấp điện sinh hoạt đến các khu chức năng và cấp điện chiếu sáng.

# - Toàn bộ hệ thống đường dây cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng thiết kế đi ngầm nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị cho khu vực quy hoạch.

# 6.4. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước cấp cho khu quy hoạch đấu nối từ tuyến ống D150 quy hoạch chạy dọc đường Lê Duẩn. Quy hoạch tuyến ống chính D110 theo các tuyến đường bao quanh khu vực quy hoạch tạo thành mạch vòng để cấp nước cho toàn khu vực.

- Từ các tuyến đường ống cấp nước chính D110 quy hoạch các tuyến ống phân phối D90 và D63 dọc theo vĩa hè các tuyến đường cấp nước đến từng khu chức năng.

- Các họng cứu hỏa được bố trí trên đường ống cấp nước chính tại vĩa hè các góc ngã 3, ngã 4 của các tuyến đường để thuận tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa trên mạng lưới ≤ 300m.

# 6.5. Quy hoạch thông tin liên lạc:

- Hệ thống cáp thông tin cấp cho khu vực quy hoạch đấu nối từ hệ thống cáp thông tin trên tuyến đường Lê Duẩn để cấp cho khu vực quy hoạch.

- Mạng lưới cáp thông tin được bố trí đi ngầm dọc theo vĩa hè các tuyến đường để cấp đến các khu chức năng.

# 6.6. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải từ các công trình phải xử lý qua hệ thống bể tự hoại đạt yêu cầu sơ bộ, sau đó thu gom và thoát ra các tuyến cống D300 xây dựng dọc theo vĩa hè các tuyến đường.

- Toàn bộ nước thải trong khu vực quy hoạch dẫn vào tuyến cống chính D300 quy hoạch dọc theo vĩa hè tuyến đường 22,5m ở giữa khu vực quy hoạch và trước mắt thoát vào hệ thống thoát nước mưa trên đường Lê Duẩn. Về lâu dài, khi đô thị Hoàn Lão có hệ thống thoát nước thải riêng với hệ thống thoát nước mưa sẽ tổ chức đấu nối.

- Chất thải rắn, rác thải sinh hoạt phải phân loại, thu gom vào các thùng rác bố trí cho từng khu chức năng và được đưa ra điểm tập kết rác thải bên ngoài khu vực quy hoạch theo quy định, từ đó sẽ được xe cơ giới thu gom, vận chuyển về khu xử lý rác chung của huyện Bố Trạch.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND xã Trung Trạch, tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài Chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Chủ tịch UBND xã Trung Trạch và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVXDCB.

# Text boxes

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Hữu Hoài