| Uû ban nh©n d©n | céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam |
| --- | --- |
| tØnh Qu¶ng b×nh | §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| Sè: 1418/Q§-UBND | Qu¶ng B×nh, ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Chợ thuỷ sản – Cầu tàu                              phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông báo số 378-TB/TU ngày 11/1/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương dự án đầu tư xây dựng Chợ thủy sản - Cầu tàu phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn theo hình thức đối tác công tư (PPP);

Căn cứ Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc bổ sung quy hoạch bến thủy nội (lần 4) vào Quy hoạch phát triển GTVT Đường thủy nội địa tỉnh Quảng Bình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Chợ thuỷ sản – Cầu tàu, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 980/TTr-SXD ngày 27 tháng 4 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Chợ thuỷ sản – Cầu tàu, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500, với những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch.

Khu vực lập quy hoạch thuộc Tổ dân phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp đường hoạch rộng 15m;

- Phía Tây giáp đường hoạch rộng 12m;

- Phía Nam giáp sông Gianh;

- Phía Đông giáp đất quy hoạch khu dân cư.

2. Quy mô đất đai: Khu vực lập quy hoạch có diện tích 26.170m2.

3. Tính chất của khu vực lập quy hoạch.

Khu vực lập quy hoạch hiện trạng là khu đất xây dựng chợ, khu vực mặt nước Sông Gianh và một phần đất bằng chưa sử dụng. Nay lập quy hoạch để xây dựng Chợ thủy sản – Cầu tàu phường Quảng Phúc.

4. Quy mô phục vụ.

- Chợ phục vụ cho khoảng 1.500 hộ dân.

- Cầu tàu phục vụ cho khoảng 15tàu/ngày, loại tàu có công suất từ 300-1000CV.

5. Quy hoạch sử dụng đất: Khu vực lập quy hoạch bố trí các khu chức năng gồm:

- Chợ (bố trí các công trình: Đình chợ, Kiot kinh doanh, Khu bán hàng hải sản, Nhà điều hành, Khu hạ tầng kỹ thuật, sân bãi và hệ thống Hạ tầng kỹ thuật).

- Cầu tàu, vùng nước phục vụ neo đậu và quay trở tàu.

- Đất bãi đỗ xe;

- Đường giao thông và các loại đất hạ tầng kỹ thuật khác.

Bảng tổng hợp sử dụng đất

| KH | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Mật độ XD (Tối đa %) | Tầng cao XD (Tối đa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DHC | Đất xây dựng chợ | 12.012 | 45.90 | 40 | 2 |
| CT | Đất xây dựng cầu tàu | 9.215 | 35.21 | - | - |
| P | Đất bãi đỗ xe | 2.205 | 8.43 | - | - |
|  | Đất giao thông | 2.738 | 10.46 | - | - |
|  | Tổng | 26.170 | 100,00 |  |  |

- Chiều dài cầu dẫn của cầu tàu dự kiến từ 60m-100m, độ sâu của mặt nước trước cầu tàu phải đảm bảo phục vụ cho tàu từ 500-1000CV cập bến thuận lợi. Trong giai đoạn thiết kế tiếp theo của dự án phải tính toán, chính xác chiều dài cầu dẫn đảm bảo không ảnh hưởng lớn đến luồng đường thủy nội địa của Sông Gianh; đồng thời đảm bảo việc khai thác vận hành của cầu tàu được hiệu quả, hạn chế tối đa việc nạo vét khối lượng lớn hàng năm tại khu vực trước bến, khu quay trở và luồng vào ra của tàu gây ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống kè Sông Gianh và làm tăng chi phí nạo vét hàng năm do sự xói lở và bồi lắng dưới tác động của dòng chảy.

6. Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan.

- Trên khu đất xây dựng chợ được phép xây dựng công trình với tầng cao tối đa 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%. Các công trình kiến trúc của Chợ phải thiết đảm bảo tính thẩm mỹ, hiện đại và phù hợp với điều kiện khí hậu của khu vực ven biển.

- Cầu tàu và đường dẫn phải thiết kế đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật và tính thẩm mỹ góp phần tạo cảnh quan cho không gian ven Sông Gianh.

- Tổ chức trồng cây xanh trong trên vỉa hè các tuyến đường bao quanh chợ và trong các khu sân bãi nhằm tạo cảnh quan cho khu vực đồng thời để cải thiện điều kiện khí hậu.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

# 7.1. San nền và thoát nước mưa:

- San nền: Khu vực quy hoạch được san gạt và nạo vét cục bộ theo từng khu chức năng. Cao độ san nền của khu vực Chợ thủy sản bám theo cao độ của các tuyến đường bao quanh, độ dốc san nền tối thiểu là 0,4%. Cốt đáy sông tại khu vực trước bến, khu quay trở và luồng vào ra của tàu được nạo vét đảm bảo độ sâu của mặt nước trước cầu tàu phục vụ cho tàu từ 500-1000CV cập bến thuận lợi.

- Thoát nước mưa: Nước mưa trong khu vực thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Toàn bộ nước mưa của khu vực Chợ được thu gom bằng hệ thống rãnh hở quanh các công trình, dẫn vào các hố ga và thoát vào các tuyến cống BTCT ly tâm từ D600-D1000 xây dựng dọc vĩa hè các tuyến đường giao thông bao quanh chợ.

7.2. Hệ thống giao thông: Trên cơ sở các tuyến đường tiếp giáp phía Bắc và phía Tây Chợ thủy sản đã được quy hoạch trong đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam tổ dân phố Mỹ Hòa, điều chỉnh mở rộng tuyến đường đê ven Sông Gianh đoạn đi qua khu vực quy hoạch thành đường rộng 15,5m đảm bảo lưu thông, dừng đỗ cho các phương tiện giao thông đến xuất nhập hàng hóa tại chợ và khu vực cầu tàu.

7.3. Cấp nước:

- Nguồn nước cấp cho khu vực quy hoạch được chia ra làm 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn 1: Trong thời gian chờ hệ thống cấp nước sạch được đầu tư xây dựng, tạm thời sử dụng nước giếng khoan bơm lên bể chứa nước chung và cấp đến các khu chức năng.

+ Giai đoạn 2: Khi hệ thống cấp nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng đến khu vực quy hoạch sẽ đấu nối hệ thống cấp nước nước sinh hoạt của khu vực quy hoạch vào hệ thống cấp nước chung.

- Mạng lưới cấp nước:

+ Quy hoạch các mạng lưới đường ống phân phối D63 và D50 đấu nối từ tuyến ống cấp nước D100 đã được quy hoạch dọc theo vỉa hè tuyến đường tiếp giáp phía Bắc của chợ để cấp nước đến các công trình.

- Bố trí 02 họng cứu hỏa trên đường ống cấp nước D100 tại vỉa hè tuyến đường tiếp giáp phía Bắc của Chợ thủy sản để cấp nước chữa cháy. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa trên mạng lưới ≤ 300m.

7.4. Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện cấp cho khu vực lập quy hoạch, dự kiến lấy từ 02 đường dây trung thế 22KV hiện có trên tuyến đường hiện trạng ở phía Đông khu vực quy hoạch.

- Xây dựng tuyến đường dây 22KV dọc theo vỉa hè các tuyến đường cấp đến  trạm biến áp 22/0,4KV có công suất 160KVA được bố trí tại góc Đông Bắc của chợ để cấp điện cho các khu chức năng.

# - Từ các trạm biến áp, bố trí các tuyến đường dây hạ thế 0,4KV đi dọc theo các tuyến đường nội bộ để cấp điện đến các công trình và cấp điện chiếu sáng.

# - Toàn bộ hệ thống đường dây cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng được thiết kế đi nổi kết hợp đi ngầm đảm bảo thẩm mỹ và an toàn trong quá trình sử dụng.

7.5. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:

Cáp thông tin liên lạc bố trí đi nổi cùng với hệ thống đường dây điện xây dựng dọc theo vỉa hè các tuyến đường từ đó rẽ nhánh cấp cho từng công trình.

7.6. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải từ các công trình và các khu bán hàng của chợ được thu gom và dẫn đến trạm xử lý nước thải chung của Chợ ở góc phía Đông khu vực quy hoạch. Nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn phát thải theo quy định trước khi  đổ vào tuyến cống chung D300 tại vỉa hè tuyến đường tiếp giáp ở phía Bắc.

- Chất thải rắn, rác thải sinh hoạt được phân loại, thu gom vào các thùng rác bố trí cho từng cụm công trình và được đưa ra điểm tập kết rác thải bên ngoài khu vực quy hoạch theo quy định, từ đó sẽ được xe cơ giới thu gom, vận chuyển về khu xử lý rác chung của thị xã Ba Đồn.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Quảng Phúc, tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài Chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn, Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVXDCB.

# Text boxes

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Hữu Hoài