| UỶ BAN NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH QUẢNG BÌNH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số:1575/QĐ-UBND | Quảng Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở

thương mại tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/6/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ Thông báo số 399-TB/TU ngày 16/2/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương kêu gọi đầu tư các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 15/4/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ba Đồn mở rộng và vùng phụ cận đến năm 2030, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Quyết định số 2281/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xã Quảng Phong huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/2000 (phục vụ cho việc thành lập phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1071/TTr-SXD ngày 08/   5/2017 về việc xin phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500, với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500.

- Vị trí, phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch: Vị trí khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc đường quy hoạch rộng 19,5m;

- Phía Nam đường quy hoạch rộng 10,5m;

- Phía Đông giáp đất hành lang an toàn tuyến điện 500KV;

- Phía Tây đường quy hoạch rộng 23,25m.

- Quy mô đất đai: Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết có diện tích khoảng 9,0ha.

- Mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc cơ bản của việc lập quy hoạch.

4.1. Mục tiêu:

- Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở thương mại trong đô thị có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, đồng bộ, kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu dân cư hiện hữu và các khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu của công tác phát triển đô thị.

- Đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở triển khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại trong khu vực quy hoạch, đồng thời làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng trên địa bàn.

4.2. Nguyên tắc quy hoạch:

- Tuân thủ theo định hướng tại đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được duyệt.

- Đáp ứng các chỉ tiêu của một khu ở bao gồm: Mật độ cây xanh, công trình công cộng,…

-  Các giải pháp kỹ thuật phải phù hợp với điều kiện tự nhiên như thủy văn, địa chất khu vực quy hoạch và đảm bảo quy chuẩn hiện hành.

4.3. Yêu cầu:

- Xác định cơ cấu chức năng sử dụng đất trên cơ sở đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được phê duyệt, phù hợp tính chất khu nhà ở thương mại trong đô thị.

- Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất, dân cư, xã hội, kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch phân khu, quy hoạch khác có liên quan đến khu vực quy hoạch.

- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: xác định chức năng, các chỉ tiêu sử dụng đất (gồm: mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, khoảng lùi công trình đối với từng lô đất); vị trí, quy mô các công trình ngầm (nếu có).

- Tổ chức bố trí các công trình và các vật thể kiến trúc khác cho từng lô đất; tổ chức các khu cây xanh, vườn hoa, sân vườn, đường nội bộ trong khu vực quy hoạch.

- Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật với các nội dung sau: Xác định cốt xây dựng đối với từng lô đất; xác định mạng lưới giao thông (kể cả đường đi bộ nếu có), mặt cắt, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng; xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết; xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế, hạ thế và chiếu sáng đô thị; xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc; xác định lượng nước thải, rác thải; mạng lưới thoát nước thải, chất thải.

- Thiết kế đô thị.

- Đề xuất các quy định quản lý quy hoạch và xây dựng cho khu vực lập quy hoạch.

- Đề xuất phương án đền bù và tái định cư (nếu có).

- Dự kiến nhu cầu vốn và xác định nguồn lực thực hiện.

- Yêu cầu đối với công tác khảo sát: Phạm vi khảo sát được xác định khoảng 11,0 ha nhằm đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật và khớp nối sử dụng đất.

- Các khu chức năng dự kiến bố trí

- Đất ở mới (dạng ở biệt thự, phân lô);

- Đất công viên cây xanh, TDTT; đất công trình công cộng phục vụ khu đất ở (nhà trẻ, nhà văn hóa ,..); đất công trình dịch vụ thương mại;

- Hệ thống đường giao thông và đất hạ tầng kỹ thuật khác.

- Thành phần hồ sơ

6.1. Hồ sơ quy hoạch (08 bộ in màu, riêng Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất 10 bản), mỗi bộ gồm:

- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc1/5.000.

- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Các bản vẽ thiết kế đô thị theo quy định của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 06/2013/TT-BXD.

- Thuyết minh, dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án.

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết.

- Phục lục kèm theo thuyết minh, các văn bản pháp lý liên quan.

-  Đĩa CD hoặc USB chứa file bản vẽ dưới dạng file Autocad.

6.2. Hồ sơ khảo sát (03 bộ), mỗi bộ gồm:

- Phương án kỹ thuật – dự toán được chủ đầu tư phê duyệt.

- Báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình khảo sát (bao gồm: bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m, bảng cung cấp tọa độ, cao độ VN2000; sơ đồ thủy chuẩn kỹ thuật; sổ đo thủy chuẩn; sổ đo góc bằng; sơ đồ vị trí điểm lưới khống chế mặt bằng, độ cao và nhật ký khảo sát và thuyết minh).

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

- Đĩa CD hoặc USB chứa file bản vẽ khảo sát dưới dạng file Autocad.

7. Chi phí và nguồn vốn thực hiện

7.1. Dự toán chi phí:

a. Chi phí khảo sát địa hình.		                                    56.548.328 đ

Trong đó:

+ Chi phí khảo sát địa hình trước thuế:  		                          46.783.795 đ

+ Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát địa hình trước thuế:           	       1.403.514 đ

+ Thuế VAT:	           				            	       4.818.731 đ

+ Chi phí giám sát khảo sát:                        	         		       1.905.036 đ

+ Chi thẩm định bản đồ KSĐH:                        	          	          467.786 đ

+ Chi phí kiểm tra nghiệm thu khảo sát:                        	       1.169.466 đ

b. Chi phí lập quy hoạch.				                        555.103.065 đ

Trong đó:

+ Chi phí lập đồ án quy hoạch:     	    	                        375.948.000 đ

+ Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch:     	   			     41.065.632 đ

+ Thuế VAT:	           				 		     41.701.363 đ

+ Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch:				     36.814.392 đ

+ Chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch:			       8.213.126 đ

+ Chi phí quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch:  	     	     32.563.152 đ

+ Chi phí công bố quy hoạch tạm tính:		 	   	     11.278.440 đ

+ Chi phí lấy ý kiến cộng đồng tạm tính:	   		       7.518.960 đ

Tổng cộng (làm tròn):	   			    	             611.651.000 đ

(Sáu trăm mười một triệu, sáu trăm năm mươi mốt nghìn đồng).

7.2 Nguồn vốn:

- Toàn bộ chi phí phục vụ cho công tác lập quy hoạch chi tiết tạm ứng từ nguồn Quỹ phát triển đất tỉnh.

- Chi phí này sẽ được tính vào chi phí thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn. Nhà đầu tư khi được lựa chọn thực hiện Dự án sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí lập quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt cho Quỹ phát triển đất tỉnh.

8. Tổ chức thực hiện

8.1. Thời gian thực hiện: Thời gian hoàn thành hồ sơ khảo sát, lập quy hoạch tối đa là 06 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn theo quy định.

8.2. Phân công trách nhiệm

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng.

- Đơn vị lập quy hoạch: Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân và đủ năng lực lập quy hoạch theo quy định.

- Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng.

- Cấp phê duyệt quy hoạch: UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng tổ chức lập quy hoạch theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về quy hoạch đô thị.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn; Chủ tịch UBND phường Quảng Phong và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                              CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;	 Đã ký

- Lưu VT, CVXDCB.

Nguyễn Hữu Hoài