| Uû ban nh©n d©n | céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam |
| --- | --- |
| tØnh Qu¶ng b×nh | §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| Sè: 2438 /Q§-UBND | Qu¶ng B×nh, ngµy 06 th¸ng 7 n¨m 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thương mại phía Đông

Trung tâm hành chính huyện lỵ mới xã Quảng Hưng,

huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 ;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng và giấy phép quy hoạch;

Căn cứ Thông báo số 446-TB/TU ngày 04/5/2017 của Thường trực Tỉnh uỷ về điều chỉnh quy mô, phạm vi ranh giới trong danh mục Dự án Khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới cần kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu nhà ở thương mại phía Đông Trung tâm hành chính huyện lỵ mới tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/2000;

Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thương mại phía Đông Trung tâm hành chính huyện lỵ mới xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1663/TTr-SXD ngày 22 tháng 6  năm 2017 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thương mại phía Đông Trung tâm hành chính huyện lỵ mới xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thương mại phía Đông Trung tâm hành chính huyện lỵ mới xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500, với những nội dung như sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở thương mại phía Đông Trung tâm hành chính huyện lỵ mới xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỷ lệ 1/500.

2. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch. Khu vực lập quy hoạch thuộc Thôn Tú Loan 1, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, có ranh giới được xác định như sau:

# - Phía Bắc giáp khu vực đất đồi cát và khu đất thương mại đã phê duyệt quy mô, địa điểm;

# - Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng;

# - Phía Nam cách chỉ giới đường đỏ trục N1 khoảng 144m và 166m;

# - Phía Tây giáp ranh giới Quy hoạch chung đã phê duyệt.

3. Quy mô đất đai: Khu vực lập quy hoạch có diện tích 413.000 m2.

4. Tính chất của quy hoạch. Quy hoạch chi tiết khu dân cư đô thị có kiến trúc cảnh quan đẹp, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phù hợp định hướng quy hoạch phân khu khu nhà ở thương mại phía Đông Trung tâm hành chính huyện lỵ mới xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch.

5. Quy hoạch sử dụng đất.

Khu vực lập quy hoạch bố trí các khu chức năng gồm: Đất ở biệt thự, đất ở dạng chia lô nhà liên kế; đất công trình công cộng, thương mại dịch vụ; đất cây xanh; đất giao thông; đất hạ tầng kỹ thuật khác.

Bảng tổng hợp sử dụng đất

| TT | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (M2) | Tầng cao XD tối đa (tầng) | Mật độ XD tối đa (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở mới dạng nhà liên kế (624 lô) | 102.305,15 | 7 | 85 |
| 2 | Đất ở mới dạng nhà biệt thự (56 lô) | 19.224,37 | 5 | 60 |
| 3 | Đất ở kết hợp kinh doanh (280 lô) | 53.394,41 | 7 | 85 |
| 4 | Đất nhà văn hóa | 2.400,0 | 2 | 40 |
| 5 | Đất trường mầm non | 3.227,5 | 2 | 40 |
| 6 | Đất thương mại, dịch vụ, kinh doanh | 10.951,9 | 12 | 60 |
| 7 | Đất công viên trung tâm thể thao | 8.835,9 | 1 | 10 |
| 8 | Đất cây xanh cách ly | 6.416,5 | - | - |
| 9 | Đất cây xanh cảnh quan | 1.796,39 | - | - |
| 10 | Đất bãi đỗ xe | 2.703.9 | - | - |
| 11 | Đất hạ tầng kỹ thuật (rãnh thoát nước R3,…) | 10.036,0 | - | - |
| 12 | Đất giao thông đối nội | 86.007,98 | - | - |
| Tổng diện tích | 307.300,0 |  |  |
| Đất giao thông đối ngoại (tuyến N1, D2) | 105.700,0 |  |  |
| Tổng cộng | 413.000,0 |  |  |

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan.

- Khu ở mới dạng biệt thự bám dọc theo các tuyến đường quy hoạch rộng 15m và 26m, có chiều cao xây dựng tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%.

- Khu ở mới phân lô kiểu nhà liên kế, có chiều cao xây dựng tối đa 7 tầng, mật độ xây dựng tối đa 85%.

- Khu đất ở hỗn hợp bám dọc tuyến đường N2 rộng 42m, định hướng bố trí khu nhà lô phố kết hợp kinh doanh, thương mại, có chiều cao xây dựng tối đa 7 tầng, mật độ xây dựng tối đa 85%.

- Khu đất thương mại - dịch vụ có chiều cao xây dựng tối đa 8 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%.

- Đất xây dựng trường mầm non có chiều cao xây dựng tối đa 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Đất xây dựng nhà văn hóa có chiều cao xây dựng tối đa 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%.

- Đất công viên cây xanh, thể thao, được phép xây dựng một số công trình thể thao với chiều cao 01 tầng, mật độ xây dựng tối đa 10%.

- Tổ chức trồng nhiều cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường, kết hợp cây xanh trong các khu công cộng để tạo cảnh quan đồng thời để cải thiện điều kiện khí hậu.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

# 7.1. Quy hoạch giao thông:

- Quy hoạch tuyến đường rộng 42,0m nối từ Quốc lộ 1 đi Trung tâm văn hóa hành chính huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch về phía Tây Bắc.

- Quy hoạch tuyến đường bao phía Nam khu vực lập quy hoạch rộng 36,0m nối xã Quảng Hưng với xã Quảng Long.

- Quy hoạch tuyến đường bao phía Bắc khu vực lập quy hoạch rộng 15,0m.

- Quy hoạch tuyến đường bao phía Nam khu vực lập quy hoạch rộng 15,0m.

- Quy hoạch các tuyến đường dọc, đường ngang rộng từ 15,0m đến 26,0m theo hình thức tổ chức giao thông ô bàn cờ để phân chia không gian chức năng sử dụng đất của khu vực quy hoạch một cách hợp lý, hài hòa về không gian, đảm bảo giao thông thuận lợi, có tính kết nối hợp lý, thuận lợi cho công tác đi lại của người dân.

# 7.2. Quy hoạch san nền và thoát nước mưa:

a. San nền:

- Độ dốc và hướng san nền theo hướng thoát nước của khu vực lập quy hoạch chảy về trục đường trung tâm rộng 42m, sau đó thoát về hướng hồ Bàu Sen.

- Khu vực quy hoạch được san nền cục bộ theo các lô chức năng, nền cát được san gạt trên cơ sở tôn trọng tối đa địa hình tự nhiên và hạn chế khối lượng đào đắp.

- Những tuyến đường có độ dốc dọc < 0,004 thiết kế rãnh răng cưa hoặc tạo rãnh biên để đảm bảo thoát nước mưa tốt nhất.

- Cao độ xây dựng toàn khu vực khống chế bởi hệ thống cao độ tại các nút giao thông.

- Độ dốc dọc đường: I max < 0,04, I ngang = 0,02.

b. Thoát nước mưa: Nước mưa dọc theo các tuyến đường thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga đặt trên bó vỉa, chảy theo các tuyến cống buy BTCT D400 – D1000. Tại vị trí giao nhau, thay đổi tiết diện, vị trí đổi hướng, ở khoảng cách theo quy định bố trí hố ga có kích thước 1200x1200 và thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực, khoảng cách giữa các hố ga từ 35-50m. Cống buy bê tông sử dụng loại 2 lớp thép khi đi qua đường.

# 7.3. Quy hoạch cấp nước:

## - Thiết lập tuyến ống D150 dọc đường trục chính đi qua khu vực quy hoạch nối tuyến ống cấp nước dọc Quốc lộ 1 với hệ thống cấp nước của khu vực thị trấn trung tâm huyện mới của huyện Quảng Trạch. Từ tuyến ống D150 thiết lập các tuyến ống D100, D50 đi vào trung tâm các khu dân cư.

- Ống cấp nước đặt trên vỉa hè theo chỉ giới xác định trên mặt cắt đường giao thông và độ sâu chôn ống từ  0.5 ( 1.0(m).

## - Bố trí các họng cứu hỏa đảm bảo tiếp nước cho xe chữa cháy trong trường hợp có hỏa hoạn. Khoảng cách các họng cứu hỏa từ 120 -150m, họng cứu hỏa đặt tại các nút giao thông, trung tâm của khu dân cư.

# 7.4. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải khu vực lập quy hoạch chia thành 02 lưu vực chính, phần phía Tây đấu nối với hệ thống thoát nước thải theo quy hoạch chung thị trấn trung tâm huyện lỵ huyện Quảng Trạch và phần phía Đông đấu nối với hệ thống thoát nước thải của khu vực dân cư hiện có thuộc xã Quảng Hưng và cao độ hố ga khống chế đảm bảo thoát nước theo nguyên tắc tự chảy.

- Nước thải của khu vực lập quy hoạch định hướng dẫn vào các tuyến cống R3 - D250 và tuyến cống thoát nước thải D300 dọc trên vỉa hè của các tuyến đường.

- Thiết kế mạng lưới đường ống thoát nước thải trong khu vực theo nguyên tắc tự chảy. Bố trí các hố ga, khoảng cách giữa các hố ga từ 30-45m. Tỷ lệ thu gom nước thải sinh hoạt đạt 80% tiêu chuẩn cấp nước đô thị.

- Chất thải rắn, rác thải sinh hoạt phân loại, thu gom vào các thùng rác bố trí cho từng khu chức năng và đưa ra điểm tập kết rác thải bên ngoài khu vực quy hoạch theo quy định, từ đó xe cơ giới thu gom, vận chuyển về khu xử lý rác chung của huyện Quảng Trạch.

# 7.5. Quy hoạch cấp điện:

Để cấp điện cho khu vực lập quy hoạch. Dự kiến lấy nguồn từ lưới trạm 110KV E2 Ba Đồn. Trong đó: Đất thương mại dịch vụ bố trí trạm biến áp riêng, 3 trạm biến áp 400KVA-22/0,4KV cấp cho khu dân cư và chiếu sáng.

# 7.6. Quy hoạch thông tin liên lạc: Hệ thống cáp thông tin cấp cho khu vực quy hoạch đấu nối từ trung tâm thị trấn huyện lỵ mới bố trí hệ thống cống bể đi ngầm dọc theo tuyến đường để phân phối cho các khu chức năng.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch, UBND xã Quảng Hưng, tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa Thể thao; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, Chủ tịch UBND xã Quảng Hưng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐ VPUBND tỉnh;

- Lưu: VT, CVXDCB.

# Text boxes

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Hữu Hoài