## UỶ BAN NHÂN DÂN 	            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH 			           Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Số:  2973/QĐ-UBND 	 	      Quảng Bình, ngày 24  tháng 8  năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đức Sơn, phía Tây Bắc đường Lê Lợi, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 19/04/2017 của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tạo quỹ đất khu dân cư Đức Sơn, phía Tây Bắc đường Lê Lợi, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới;

Căn cứ Quyết định số 1987/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đức Sơn, phía Tây Bắc đường Lê Lợi, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500;

Xét Tờ trình số 124/TTr-PTQĐ ngày 01/8/2017 Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh kèm theo Hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đức Sơn, phía Tây Bắc đường Lê Lợi, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số  2991/BC-SXD ngày 18/  9/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đức Sơn, phía Tây Bắc đường Lê Lợi, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500, với những nội dung chủ yếu sau:

- Tên đồ án điều chỉnh quy hoạch: Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đức Sơn, phía Tây Bắc đường Lê Lợi, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/500.

2. Phạm vi, ranh giới khu vực quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới; với ranh giới được xác định như sau:

- Phía Tây Bắc giáp với đất ruộng lúa;

- Phía Tây Nam giáp với đường Nguyễn Đăng Giai và khu ruộng lúa;

- Phía Đông Bắc giáp với khu dân cư hiện hữu;

- Phía Đông Nam giáp với đường Lê Lợi.

3. Quy mô đất đai. Khu đất lập quy hoạch chi tiết có tổng diện tích 48.000m2.

4. Nội dung quy hoạch: Hiện tại khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất trồng lúa, đất trồng hoa màu kém hiệu quả, bờ đê, đất hoang chưa sử dụng, mương thủy lợi và một phần đất giao thông, nay lập quy hoạch chi tiết khu dân cư mới theo định hướng quy hoạch chung.

5. Quy hoạch sử dụng đất.

Bảng tổng hợp sử dụng đất

| TT | Chức năng sử dụng | Diện tích (m2) | Chiều cao xây dựng tối đa (tầng) | Mật độ xây dựng tối đa (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở mới chia lô (134 lô) | 29.572,9 | 5 | 85 |
| 2 | Đất cây xanh, hồ điều hòa | 1.811,5 | - | - |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật (giao thông, mương thủy lợi, rãnh thoát nước R3,...) | 16.615,6 | - | - |
| Tổng cộng | 48.000,0 |  |  |

6. Hạ tầng kỹ thuật:

6.1. San nền: Khu vực quy hoạch có địa hình đồng bằng, chủ yếu là ruộng lúa, thiết kế cao độ san nền đảm bảo thoát nước tự chảy, theo cao độ quy hoạch tuyến đường Lê Lợi, cao độ san nền từ 2,4m÷3,6m, độ dốc san nền 0,1%÷0,5%.

6.2. Giao thông: Phía Nam khu vực quy hoạch có tuyến đường Lê Lợi rộng 22,5m. Từ trục đường Lê Lợi quy hoạch các tuyến đường rộng từ 5,5m đến 13,0m để phân chia không gian chức năng sử dụng đất của khu vực quy hoạch một cách hợp lý, hài hòa về không gian, đảm bảo giao thông thuận lợi, có tính kết nối hợp lý, thuận lợi cho công tác đi lại của người dân.

6.3. Thoát nước mưa:

- Nước mưa dọc theo các tuyến đường thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga đặt trên bó vỉa, chảy theo các tuyến cống buy BTCT D400-D800, bố trí 02 đoạn mương nắp đan B400 để thu nước mặt đường sau đó thoát về tuyến mương tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện có. Tại vị trí giao nhau, thay đổi tiết diện, vị trí đổi hướng, ở khoảng cách theo quy định bố trí hố ga có kích thước 800x800, 1.000x1.000, 1.800x1.800 và thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực, khoảng cách giữa các hố ga từ 35-50m. Cống buy bê tông sử dụng loại 2 lớp thép khi đi qua đường.

- Dọc các tuyến đường chính, thiết lập 02 tuyến cống D1.500 chạy dọc hai bên tuyến đường trung tâm quy hoạch 11,5m, thoát về đoạn cống qua đường 2 x D1.500 hiện có trên đường Lê Lợi, dọc 02 tuyến D1.500 bố trí các đoạn ống thông để điều hòa lưu lượng, đảm bảo khả năng chuyển tải lớn nhất.

6.4. Thoát nước thải:

- Tuyến thoát nước chính D400 định hướng dọc theo trục đường Lê Lợi, thu gom từ khu vự đồi Giao Tế về trạm bơm số 17 thuộc Dự án Môi trường bền vững thành phố Đồng Hới, phía Đông của khu vực hướng về trạm bơm nâng cốt dự kiến đặt tại khu vực hồ Nghĩa trang xã Đức Ninh rồi vận chuyển đến trạm xử lý chung của thành phố.

- Nước thải từng khu chức năng dẫn vào các tuyến cống R3-D250 và tuyến cống thoát nước thải D300 dọc trên vỉa hè rồi đấu nối với tuyến cống chính trên đường Lê Lợi.

- Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân và các công trình công cộng được thu gom vào các tuyến cống R3-D250 dọc theo hành lang kỹ thuật rộng 1m giữa các lô đất ra các tuyến dọc vĩa hè các tuyến đường, khoảng 6-8 hộ gia đình đấu nối vào một hố ga, độ sâu chôn cống R3 tối thiểu 0,8m.

6.5.  Cấp nước:

- Thiết kế tuyến ống D110 theo trục đường chính, đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt và cứu hỏa, thiết lập tuyến ống chính D110 định hướng nối với khu dân cư hiện có, hình thành mạng vòng, đảm bảo cấp nước cho cả khu vực.

## - Từ tuyến ống chính quy hoạch thêm các tuyến ống D100 và D80 trên vỉa hè các trục giao thông chính. Trên các tuyến D100 và D80 đấu nối thêm các tuyến ống D50, D63 cấp nước cho các khu chức năng.

- Ống cấp nước đặt trên vỉa hè theo chỉ giới xác định trên mặt cắt đường giao thông và độ sâu chôn ống từ  0,5m ( 1,0m.

## - Bố trí các họng cứu hỏa đảm bảo tiếp nước cho xe chữa cháy trong trường hợp có hỏa hoạn. Khoảng cách các họng cứu hỏa từ 120 -150m, họng cứu hỏa đặt tại các nút giao thông, trung tâm của khu dân cư.

6.6.  Cấp điện:

- Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch lấy tuyến điện 22KV hiện có dọc theo đường quy hoạch rộng 13m.

- Với công suất đặt 312,36 KVA xây dựng 01 trạm biến áp 22/0,4KV-320KVA cấp điện cho khu quy hoạch.

6.7.  Thông tin liên lạc: Sử dụng mạng viễn thông di động đã có. Xây dựng hệ thống cáp thông tin hữu tuyến, truyền hình cáp, MyTV, cáp điện thoại, cáp Internet và các loại cáp thông tin hữu tuyến khác.

Điều 2. Giao UBND xã Đức Ninh cùng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, Chủ tịch UBND xã  Đức Ninh; Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, CVXDCB. | CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Hữu Hoài |
| --- | --- |