## UỶ BAN NHÂN DÂN 	            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH 			   Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Số: 3319/QĐ-UBND 		   Quảng Bình, ngày   21 tháng  9   năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực thôn Đức Sơn và Đức Điền thuộc dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới” tỷ lệ 1/500.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ	Quyết định số1538/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035;

Căn cứ	Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2009 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng dọc hai bên đường tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000;

Căn cứ	 Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới;

Căn cứ	Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu vực thôn Đức Sơn và Đức Điền thuộc dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới” tỷ lệ 1/500;

Xét Tờ trình số 339/TTr-UBND ngày 15/8/2017 của UBND thành phố Đồng Hới về việc xin phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực thôn Đức Sơn và Đức Điền thuộc dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới” tỷ lệ 1/500;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 3360/BC-SXD ngày 13/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực thôn Đức Sơn và Đức Điền thuộc dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu đất ở xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới” tỷ lệ 1/500, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:

Khu vực lập quy hoạch chi tiết thuộc thôn Đức Sơn và thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, có ranh giới được xác định như sau:

- Phía Đông Bắc giáp đường tránh thành phố Đồng Hới.

- Phía Đông Nam giáp khu dân cư hiện trạng và đất lúa.

- Phía Tây Nam giáp đường giao thông và khu dân cư hiện trạng.

- Phía Tây Bắc giáp đất lúa.

2. Quy mô đất đai: Khu vực lập quy hoạch chi tiết có diện tích 87.385,5m2.

3. Tính chất của khu vực lập quy hoạch:  Khu vực lập quy hoạch hiện trạng chủ yếu là đất trồng lúa năng suất thấp, đất dân cư hiện trạng và đất hoa màu đã được định hướng quy hoạch khu dân cư đô thị.

4. Quy mô dân số: Khu vực quy hoạch phục vụ cho khoảng 900 người.

5. Quy hoạch sử dụng đất: Khu vực lập quy hoạch bố trí các khu chức năng gồm: Các khu đất ở mới dạng chia lô nhà ở liền kề; nhà văn hoá; đất công cộng; đất thương mại dịch vụ; đất công viên cây xanh thể thao; đất cây xanh kết hợp bãi đậu xe; đường giao thông và đất hạ tầng kỹ thuật khác.

Bảng tổng hợp sử dụng đất

| TT | Ký hiệu | Chức năng sử dụng đất | Diện tích (m2) | Mật độ xây dựng tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Tỷ lệ chiếm đất (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | A | Tổng diện tích dự án | 44.184,7 |  |  | 100,0 |
| 1 | OLK | Đất ở phân lô dạng nhà ở liền kề | 22.361,2 | 70 | 5 | 50,79 |
| 1.1 | OLK.01 | Khu ở phân lô 01 | 1.629,4 |  |  |  |
| 1.2 | OLK.02 | Khu ở phân lô 02 | 3.503,0 |  |  |  |
| 1.3 | OLK.03 | Khu ở phân lô 03 | 1.874,5 |  |  |  |
| 1.4 | OLK.04 | Khu ở phân lô 04 | 2.029,8 |  |  |  |
| 1.5 | OLK.05 | Khu ở phân lô 05 | 3.494,6 |  |  |  |
| 1.6 | OLK.06 | Khu ở phân lô 06 | 1.581,1 |  |  |  |
| 1.7 | OLK.07 | Khu ở phân lô 07 | 3.947,9 |  |  |  |
| 1.8 | OLK.08 | Khu ở phân lô 08 | 2.104,1 |  |  |  |
| 1.9 | OLK.09 | Khu ở phân lô 09 | 1.957,2 |  |  |  |
| 1.10 | OLK.10 | Khu ở phân lô 10 | 239,8 |  |  |  |
| 2 | NVH | Đất nhà văn hóa | 1.222,0 | 40 | 2 | 2,77 |
| 3 | CX | Đất cây xanh | 2.284,0 |  |  | 5,19 |
| 3.1 | CX-TT | Đất công viên cây xanh - thể thao | 1.324,2 | 20 | 1 |  |
| 3.2 | CX-ĐX | Đất cây xanh kết hợp bãi đậu xe | 959,8 |  |  |  |
| 4 |  | Đất hành lang kỹ thuật (R3) | 1.741,0 |  |  | 3,95 |
| 5 |  | Đất giao thông | 16.576,5 |  |  | 37,30 |
| II | B | Đất ngoài phạm vi dự án | 43.200,8 |  |  |  |
| 1 | OHT | Đất ở hiện trạng | 4.301,3 |  |  |  |
| 1.1 | OHT.01 | Đất ở hiện trạng 01 | 1.476,0 |  |  |  |
| 1.2 | OHT.02 | Đất ở hiện trạng 02 | 1.906,1 |  |  |  |
| 1.3 | OHT.03 | Đất ở hiện trạng 03 | 919,2 |  |  |  |
| 2 | TM | Đất thương mại dịch vụ | 9.371,2 | 60 | 15 |  |
| 2.1 | TM1 | Đất thương mại dịch vụ 1 | 4.312,7 |  |  |  |
| 2.2 | TM2 | Đất thương mại dịch vụ 2 | 5.058,5 |  |  |  |
| 3 | CC | Đất công cộng | 10.014,6 | 60 | 15 |  |
| 3.1 | CC1 | Đất công cộng 1 | 4.238,9 |  |  |  |
| 3.2 | CC2 | Đất công cộng 2 | 5.775,7 |  |  |  |
| 4 | CX | Đất cây xanh | 3.537,5 |  |  |  |
| 4.1 | CX-ĐX1 | Đất cây xanh kết hợp bãi đậu xe 1 | 1.785,8 |  |  |  |
| 4.2 | CX-ĐX2 | Đất cây xanh kết hợp bãi đậu xe 2 | 1.751,7 |  |  |  |
| 5 |  | Đất giao thông | 15.976,2 |  |  |  |
| III | Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch | 87.385,5 |  |  |  |

6. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

- Trên các khu đất ở mới được phép xây dựng công trình nhà ở với tầng cao tối đa 5 tầng, mật độ xây dựng tối đa 70%.

- Trên khu đất nhà văn hoá được phép xây dựng công trình với tầng cao tối đa 2 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%, chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu 6m so với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp.

- Trên các khu đất công cộng và thương mại dịch vụ được phép xây dựng công trình với tầng cao tối đa 15 tầng, mật độ xây dựng tối đa 60%, chỉ giới xây dựng lùi tối thiểu 8m so với chỉ giới đường đỏ của các tuyến đường tiếp giáp.

- Trên khu đất công viên cây xanh - thể thao tổ chức trồng nhiều cây xanh, vườn hoa, tiểu cảnh nhằm tạo không gian sinh hoạt chung kết nối cộng đồng. Trong khu đất này được phép tổ chức một số không gian và công trình thể dục thể thao ngoài trời, mật độ xây dựng tối đa 20%.

- Tổ chức trồng cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường, cây xanh trong các khu đất bãi đậu xe kết hợp cây xanh trong các lô đất để tạo cảnh quan đồng thời để cải thiện điều kiện khí hậu.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

# 7.1. Quy hoạch giao thông:

# - Giữ nguyên tuyến đường Phan Thiên Phú theo hiện trạng.

# - Quy hoạch tuyến đường rộng 18,5m ở ranh giới phía Đông Bắc (đây là tuyến đường gom song song với đường tránh thành phố Đồng Hới theo quy hoạch).

# - Quy hoạch 05 tuyến đường ngang (rộng 11m, 12m và 13m) nối đường Phan Thiên Phú với đường gom.

# - Quy hoạch 02 tuyến đường dọc (rộng 13m và 15m) song song với đường gom.

# - Mạng lưới đường giao thông trong khu vực quy hoạch được tổ chức theo dạng ô bàn cờ để kết nối thuận tiện các khu chức năng.

# 7.2. Quy hoạch san nền:

Khu vực quy hoạch có địa hình thấp trũng nên được san đắp trên toàn bộ diện tích. Cao độ san nền theo cao độ các nút giao thông, cốt san đắp tối đa là +2,5m độ dốc thoát nước tối thiểu là 0,4%, hướng dốc của các khu đất hướng về các tuyến đường giao thông.

# 7.3. Quy hoạch thoát nước mưa:

Nước mưa của khu vực quy hoạch được thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga và theo các tuyến cống bố trí dọc theo vỉa hè các tuyến đường giao thông thoát về 03 cống địa hình hiện có trên tuyến đường tránh thành phố Đồng Hới để đổ ra kênh Cầu Tây. Hệ thống cống thoát nước mưa dùng loại cống buy li tâm BTCT đường kính từ D600 đến D1000 kết hợp với các tuyến cống hộp hiện có trên các tuyến đường hiện trạng.

# 7.4. Quy hoạch cấp điện:

- Dự kiến phụ tải điện của khu vực quy hoạch khoảng 396KW.

- Nguồn điện cấp cho khu quy hoạch lấy từ đường dây trung thế 22KV hiện có dọc đường Trần Nhật Duật.

- Từ điểm đấu nối xây dựng tuyến đường dây 22KV đi ngầm dọc theo vĩa hè trục đường bê tông hiện trạng ở góc Tây Bắc khu vực quy hoạch cấp đến trạm biến áp 22/0,4KV có công suất 560KVA được bố trí tại khu đất công viên cây xanh thể thao để cấp điện cho khu vực quy hoạch.

- Từ trạm biến áp, bố trí hệ thống đường dây hạ thế 0,4KV đi ngầm dọc theo vĩa hè các tuyến đường giao thông và hành lang kỹ thuật giữa các dãy nhà ở để cấp điện đến các công trình và cấp điện chiếu sáng.

# 7.5. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn nước: Khu vực lập quy hoạch được cấp nước sạch từ tuyến ống cấp nước hiện có HDPE D110 trên đường Trần Nhật Duật của hệ thống cấp nước sạch thành phố Đồng Hới. Trên hệ thống đường ống này khởi thủy tại 02 điểm để cấp nước cho khu vực quy hoạch.

- Quy hoạch các tuyến ống cấp nước chính D110 tạo thành mạng vòng khép kín bảo đảm cấp nước liên tục và an toàn cho khu vực. Từ các tuyến ống chính, bố trí các tuyến ống nhánh có đường kính D90 và D63 dọc theo vĩa hè các tuyến đường và hành lang kỹ thuật giữa các dãy nhà ở cấp nước đến các công trình và nhà ở.

- Các họng cứu hỏa được bố trí trên đường ống cấp nước chính tại vĩa hè các nút giao thông (ngã 3, ngã 4) của các tuyến đường để thuận tiện cho xe cứu hỏa lấy nước chữa cháy. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa trên mạng lưới ≤ 150m.

# 7.6. Quy hoạch thông tin liên lạc:

- Hệ thống cáp thông tin cấp cho khu vực quy hoạch đấu nối từ hệ thống cáp thông tin trên tuyến đường Trần Nhật Duật để cấp cho khu vực quy hoạch.

- Mạng lưới cáp thông tin bố trí đi dọc theo vĩa hè các tuyến đường và hành lang kỹ thuật giữa các dãy nhà ở để cấp đến các công trình.

# 7.7. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Nước thải từ các công trình được xử lý qua hệ thống bể tự hoại đạt yêu cầu sơ bộ, sau đó thoát vào các tuyến cống D250 xây dựng dọc theo hành lang kỹ thuật giữa các dãy nhà ở và thoát ra tuyến cống chính D315 được xây dựng dọc theo vĩa hè tuyến đường quy hoạch rộng 11m. Toàn bộ nước thải trong khu vực quy hoạch được thu về trạm bơm nâng cốt bố trí tại lô đất có ký hiệu CX-ĐX1 sau đó được bơm vào hệ thống thoát nước thải chung trên đường Trần Nhật Duật.

- Chất thải rắn, rác thải sinh hoạt được phân loại, thu gom vào các thùng rác bố trí cho từng khu chức năng và từng cụm công trình sau đó được đưa ra điểm tập kết rác thải bên ngoài khu vực quy hoạch theo quy định, từ đó sẽ được xe cơ giới thu gom, vận chuyển về khu xử lý rác thải chung của thành phố Đồng Hới.

Điều 2. Giao UBND thành phố Đồng Hới phối hợp với UBND xã Đức Ninh tổ chức công bố, công khai đồ án quy hoạch để các tổ chức cá nhân biết, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, Chủ tịch UBND xã Đức Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, CV XDCB. | CHỦ TỊCH Đã ký Nguyễn Hữu Hoài |
| --- | --- |