## UỶ BAN NHÂN DÂN 	            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG BÌNH 			   Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Số:  3383/QĐ-UBND 		   Quảng Bình, ngày   26  tháng    9   năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu thể thao, vui chơi giải trí

tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỷ lệ 1/500.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu thể thao, vui chơi giải trí của Ông Nguyễn Văn Lợi;

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 10/07/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu thể thao, vui chơi giải trí tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỷ lệ 1/500;

Xét Tờ trình số 03 /TT ngày 17/08/2017 của Ông Nguyễn Văn Lợi trình phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu thể thao, vui chơi giải trí tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỷ lệ 1/500;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 3128/BC-SXD ngày 24/8/2017,

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu thể thao, vui chơi giải trí tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỷ lệ 1/500, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Địa điểm, ranh giới lập quy hoạch: Khu vực lập quy hoạch tại thôn Hiển Vinh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh; ranh giới của khu đất được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp đường giao thông liên xã và đất nuôi trồng thủy sản;

- Phía Đông giáp Tỉnh lộ 564B;

- Phía Nam giáp đất bằng chưa sử dụng và mương nước;

- Phía Tây giáp đường giao thông nông thôn và khu quy hoạch đất ở mới.

2. Quy mô đất đai: Khu vực lập quy hoạch có diện tích 13.925,0 m2, trong đó khu đất thực hiện dự án có diện tích 7.113,0 m2.

3. Nội dung quy hoạch: Quy hoạch chi tiết bố trí các khu chức năng trong khu đất, bao gồm xây dựng các công trình dịch vụ, thể thao và vui chơi giải trí; phương án quy hoạch đảm bảo hợp lý về sử dụng đất, hài hòa kiến trúc cảnh quan và kết nối hạ tầng phù hợp với khu vực xung quanh.

4. Quy hoạch sử dụng đất: Quy hoạch tổ chức các khu chức năng và quy định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong khu đất; cụ thể như sau:

4.1. Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất:

| TT | Ký hiệu | Chức năng sử dụng | Diện tích (m2) | Mật độ XD tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | Đất khu nhà điều hành, vui chơi ngoài trời | 2.600,5 | 25 | 3 | 36,6 |
| 2 | B | Đất hành lang đường điện | 330,5 |  |  | 4,6 |
| 3 | C | Đất khu giải khát, bãi đỗ xe. | 1.723,1 | 25 | 2 | 24,2 |
| 4 | D | Đất khu ki ốt bán hàng, bể bơi | 1.407,4 | 25 | 3 | 19,8 |
| 5 | E | Đất khu sân thể thao | 1.051,5 | 10 | 1 | 14,8 |
|  |  | Tổng diện tích khu đất dự án | 7.113,0 | 25 | 3 | 100,0 |
| 6 |  | Đất giao thông đối ngoại | 6.812,0 |  |  |  |
|  | Tổng diện tích lập quy hoạch | 13.925,0 |  |  |  |

4.2. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Quy hoạch tổ chức giao thông, phân khu chức năng, bố trí sân đường cây xanh kết hợp hài hòa với tổ chức hình khối mặt bằng các công trình xây dựng trong khu đất. Các công trình xây dựng cao từ 1-3 tầng, kiến trúc và vật liệu đưa vào công trình phải phù hợp với tính chất khu dịch vụ, thể thao và hài hòa với cảnh quan chung; mật độ xây dựng trên toàn khu đảm bảo không vượt quá 25%.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

5.1. Quy hoạch san nền và thoát nước mưa: Phương án san nền trên cơ sở cao độ tuyến đường Tỉnh lộ 564B và các tuyến hiện có quanh khu đất. Xây dựng hệ thống hố ga và hệ thống cống buy D400- D800 để thu và dẫn thoát nước mặt cho khu quy hoạch. Nước mặt của khu quy hoạch được dẫn thoát về phía mương nước phía Nam khu vực lập quy hoạch.

5.2. Giao thông: Tổ chức đấu nối giao thông với tuyến đường Tỉnh lộ 564B ở phía Đông khu quy hoạch làm giao thông đối ngoại. Trong khu đất tổ chức hệ thống sân đường để phân khu chức năng, tổ chức không gian và kết nối các khu chức năng.

5.3. Cấp điện: Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy từ hệ thống đường dây 22kV hiện có phía Bắc khu quy hoạch. Tổ chức đấu nối và xây dựng tuyến đường dây 0,4kV đi ngầm trong hào kỹ thuật để cấp điện cho các công trình, các khu chức năng trong khu quy hoạch.

5.4. Cấp nước: Nguồn nước cấp cho khu quy hoạch được lấy từ đường ống cấp nước sạch D200 (nguồn nước hồ Rào Đá) hiện có trên tuyến đường Tỉnh lộ 564B. Đấu nối cấp nước bằng đường ống D100, dẫn cấp bằng các tuyến đường ống HDPE D70, D50, D30 cấp nước cho các công trình, các khu chức năng.

5.5. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường: Nước thải khu vệ sinh được xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn tại từng công trình. Nước thải sinh hoạt được dẫn theo đường ống D300 về khu bể xử lý sau đó thoát ra mương nước phía Nam khu quy hoạch. Rác thải được thu gom sau đó đưa về bãi thu gom tập trung của huyện để xử lý.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Duy Ninh tổ chức công bố quy hoạch chi tiết được duyệt theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và đầu tư, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh; Chủ tịch UBND xã Duy Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - LĐVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, CV XDCB. | CHỦ TỊCH (đã ký) Nguyễn Hữu Hoài |
| --- | --- |